付録資料４

○○市立小中学校耐震化事業

要求水準書

（例）

平成○○年○月

○○市

目　次

1.	総則	1

1.1.	要求水準書の位置付け	1

1.2.	ＰＦＩ導入による耐震化の目的及び市が事業者に対して特に期待すること	1

2.	対象施設の現況	2

2.1.	対象施設の位置・敷地条件等	2

2.2.	敷地の現況	2

3.	設計業務要求水準	3

3.1.	設計業務の対象	3

3.2.	業務範囲	3

3.3.	業務期間	3

3.4.	業務の実施	3

3.5.	適用基準及び適用法令	5

3.6.	要求水準	6

4.	建設・工事監理業務要求水準	8

4.1.	建設・工事監理業務の対象	8

4.2.	業務範囲	8

4.3.	業務期間	8

4.4.	業務の実施	8

4.5.	適用基準及び適用法令	12

5.	維持管理業務要求水準（総則）	13

5.1.	維持管理業務の対象	13

5.2.	業務期間	13

5.3.	業務の実施	13

6.	建築物保守管理業務要求水準	16

6.1.	建築物保守管理業務の対象	16

6.2.	業務の実施	16

6.3.	要求水準	17

7.	建築設備保守管理業務要求水準	18

7.1.	建築設備保守管理業務の対象	18

7.2.	業務の実施	18

7.3.	要求水準	19

8.	植栽・外構維持管理業務要求水準	20

8.1.	植栽・外構維持管理業務の対象	20

8.2.	業務の実施	20

8.3.	要求水準	21

9.	清掃・衛生業務要求水準	23

9.1.	清掃・衛生業務の対象	23

9.2.	業務の実施	23

9.3.	要求水準	24

# 総則

## 要求水準書の位置付け

本要求水準書は、○○市（以下「市」という）が「○○市立小中学校耐震化事業」（以下「本事業」という。）の実施にあたって、事業者に要求する施設等の要求水準を示すもので、「設計業務要求水準」「工事監理業務要求水準」及び「維持管理業務要求水準」から構成される。

【設計業務要求水準】 ・耐震設計、改修設計等

【建設・工事監理業務要求水準】 ・耐震補強工事 ・改修工事 ・工事監理業務 等

【維持管理業務要求水準】 ・建築物保守管理業務要求水準 ・建築設備保守管理業務 ・清掃・衛生業務 ・植栽・外構維持管理業務 ・安全管理業務

## ＰＦＩ導入による耐震化の目的及び市が事業者に対して特に期待すること

市では、耐震性が確保されている公立学校施設が全体の約○割に留まり、早期の耐震化が望まれる一方、財源の確保が課題となっている。本事業はこれらの課題に対応するため、民間事業者の資金と経営能力等の活用を図る「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号 以下「PFI法」という。）により、公立学校施設を複数校一括して耐震化し、耐震性の向上を早期に実現するとともに、公立学校施設の維持管理を民間事業者に委ねることで、長期間に亘って良好な保全状態で維持し、長期的な観点での整備コストの縮減と質の確保を図ることを目的とする。

特に、市は、本事業へのPFI導入により、○○を重視し、○○が図られることを期待している。

# 対象施設の現況

## 対象施設の位置・敷地条件等

対象施設の位置、現況及び施設概要は、資料○～○に示す通りである。

対象施設は、●であり、●といった特徴がある。[対象施設の現況について説明する。]

| 対象施設 | 参照資料 |
| --- | --- |
| ○○小学校 | 資料○ 位置図 資料○ 施設配置図 資料○ 施設現況図 資料○ 施設概要 資料○ ○○ |
| ○○中学校 |  |

## 敷地の現況

対象施設の敷地及び周辺のインフラ整備状況は、資料○～○に示す通りである。

対象施設の敷地北側は、●である。[敷地及びインフラの整備状況について説明する。]

| 対象施設 | 参照資料 |
| --- | --- |
| ○○小学校 | 資料○ 地質断面図 資料○ 上下水道繋ぎ込み箇所現況図 資料○ 下水道幹線現況図 資料○ ガス本管現況図 資料○ ○○ |
| ○○中学校 |  |

# 設計業務要求水準

## 設計業務の対象

事業者は、対象施設の耐震設計、改修設計、国庫補助申請の補助業務、その他これらを実施する上で必要な関連業務を行う。

## 業務範囲

設計業務の業務範囲は、以下に示す通りである。

| 対象施設 | 対象棟 | 業務範囲 |
| --- | --- | --- |
| ○○小学校 | ○○校舎 | 耐震補強設計 国庫補助申請の補助業務 |
|  | 体育館 | 耐震補強設計 改修設計（一般改修、リニューアル改修） 国庫補助申請の補助業務 |
|  | （○○棟） | 設計業務の対象外 |
| ○○中学校 |  |  |

## 業務期間

設計業務の期間は、対象施設別・対象棟別の供用開始時期に間に合うように事業者が計画する。具体的な設計期間については、事業者の提案に基づき事業契約書に定める。

| 対象施設 | 対象棟 | 供用開始時期 |
| --- | --- | --- |
| ○○小学校 | ○○校舎 | 平成○年○月○日 |
|  | 体育館 | 平成○年○月○日 |
|  | ○○棟 | 平成○年○月○日 |
| ○○中学校 |  |  |

## 業務の実施

### 設計体制づくりと責任者の設置と進捗管理

事業者は設計業務の責任者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に市に通知する。

### 設計計画書の提出

事業者は設計着手前に、必要に応じて現地確認等の事前調査を行ったうえで、詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市に提出して承認を得る。

### 基本設計及び実施設計に関する書類の提出

事業者は基本設計及び実施設計終了時には以下の書類を提出する。

##### 基本設計

  - 設計図：	●部（A1：●部、A3縮小版：●部）

  - 基本設計説明書：	●部

  - 構造計算資料：	●部

  - 概算見積書（学校別・業務別）：	●部

##### 実施設計

  - 設計図：	●部（A1：●部、A3縮小版：●部）

  - 実施設計説明書：	●部

  - 工事費内訳書(学校別・業務別)：	●部

  - 数量調書：	●部

  - 設計計算書（構造・設備他）：	●部

  - 補助金申請関連図書：	●部

  - 建物求積図（補助申請用）：	●部

### 設計業務についての留意事項

市は、事業者に設計業務の検討内容について、いつでも確認することができる。

### 設計責任者の設置と進捗状況

設計業務の進捗管理は事業者の責任において実施する。

### 設計変更について

市は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ民間事業者の提案を逸脱しない範囲内で、対象施設の設計変更を要求することができる。また、事業者は、設計変更の必要性が生じた場合は、市の事前承認を得たうえで設計変更を行うことができる。その場合、当該変更により追加的な費用（設計費用及び直接工事費の他、将来の維持管理費等）が発生したときは、事業契約書に定めるところに従い、市又は事業者が負担するものとする。一方、費用の減少が生じたときには、本事業の対価の支払額を減額する。

## 適用基準及び適用法令

### 適用基準

##### 施設の構造体耐震安全性の分類

施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 平成８年版(建設大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 公共建築協会）の●類とする。

##### 施設の非構造部材耐震安全性能の分類

施設の非構造部材耐震安全性能の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 平成８年版(建設大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 公共建築協会）の●類とする。

##### 設備の耐震対策

設備の耐震対策については、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 平成８年版(建設大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 公共建築協会）の耐震クラスの●類とする。

##### 施設の構造設計

施設の構造設計に当たっては、建築基準法による他、次の諸基準に準拠する。

  - 日本建築学会諸基準

  - ●年版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省住宅局建築指導課他編集）

  - 官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）（平成●年版）

##### 設計にあたっての留意事項

各工事の設計に当たっては、次の仕様書等の最新版を参照する。

  - 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 公共建築協会）

  - 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（財団法人 建築保全センター）

  - 「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（財団法人 建築保全センター）

  - 「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（財団法人 建築保全センター）

  - 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 公共建築協会）

  - 「公共建築設備工事標準仕図(機械設備工事編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)」（社団法人 公共建築協会）

  - 「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 公共建築協会）

  - 「公共建築設備工事標準仕図(電気設備工事編) 平成19年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)」（社団法人 公共建築協会）

  - 「建築物修繕措置判定手法(建設大臣官房官庁営繕部監修)」平成５年発行（財団法人　経済調査会）

  - 「２００７年版　建築物の構造関係技術基準解説書 平成１９年８月(国土交通省住宅局建築指導課他監修)」（全国官報販売協同組合）

  - 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(●年)（日本建築防災協会）

  - 学校施設の耐震補強マニュアルRC造校舎編（文部科学省）

  - 学校施設の耐震補強マニュアルS造屋内運動場編（文部科学省）

  - その他の関連要綱・各種基準等

### 適用法令

本設計業務の実施に当たっては、次の関係法令等（最新版）を遵守すること。

  - 建築基準法

  - 都市計画法

  - 消防法

  - 水質汚濁防止法

  - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  - 大気汚染防止法

  - 騒音規制法

  - 振動規制法

  - 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

  - 各種の建築関係資格法・業法・労働関係法及び関連施行令・施行規則

  - 学校教育法

  - 小学校施設整備指針

  - 中学校施設整備指針

  - 小学校設置基準

  - 中学校設置基準

  - 学校環境衛生の基準

  - 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）

  - その他の関連法規・各市該当条例（入札説明書参照）

## 要求水準

### １）耐震設計業務

事業者は、対象施設の耐震設計を行う。

  - 耐震設計で確保すべき耐震性は、各方向・各層のIs値で●を満足するものとする。

  - [対象施設の耐震補強工事中、児童生徒が学習・生活をすることが可能な耐震補強工法を採用すること。][要求したい耐震補強方法がある場合、ここで規定する。]

### ２）改修設計業務

事業者は、対象施設のうち、改修対象施設の改修設計を行う。改修設計は「一般改修」及び「リニューアル改修」がある。

##### 一般改修

一般改修の対象は、改修対象施設の「外壁・屋根・床・壁・天井・シーリング」とし、各々以下の改修を行う。

外壁：仕上げ及び躯体の欠損、浮き、ひび割れを調査し、必要な箇所の改修を行う。なお、塗装仕上げ部分については、改修の上再塗装を行う。

屋根：屋上防水は全面撤去の上、再度防水工事を行う。

床：破損、浮き、ひび割れ等を調査し必要な箇所の改修を行う。

壁：破損、浮き、ひび割れ等を調査し必要な箇所の改修を行う。

天井：破損、はがれ、ひび割れ等を調査し必要な箇所の改修を行う。

シーリング：既存施設のシール箇所を調査し、必要な箇所の改修を行う。

##### リニューアル改修

リニューアル改修の対象は、改修対象施設のうち、○○校舎、○○校舎とする。

リニューアル改修とは、諸室の使用目的の変更やそれに伴う諸室配置・間仕切りの変更を行った場合に、関連する部位の改修を行うことである。

リニューアル改修の条件及び要求水準は、以下に示すとおりとする。

| 対象施設 | 対象棟 | 要求水準 |
| --- | --- | --- |
| ○○小学校 | ○○校舎 | 基本方針 ○○ 施設改修要件 ○○ 諸室要求水準 ○○ 設備要求水準 ○○ ○○ ○○ |
| ○○中学校 |  |  |

# 建設・工事監理業務要求水準

## 建設・工事監理業務の対象

事業者は、自ら設計した内容に基づき、対象施設の耐震補強工事及び改修対象施設の改修工事（以下「工事」と総称する。）、工事に伴う各種申請等の業務、工事監理業務、その他これらを実施する上で必要な関連業務を行う。

## 業務範囲

建設・工事監理業務の業務範囲は、以下に示す通りである。

| 対象施設 | 対象棟 | 業務範囲 |
| --- | --- | --- |
| ○○小学校 | ○○校舎 | 耐震補強工事 工事に伴う各種申請等の業務 工事監理業務 |
|  | 体育館 | 耐震補強工事 改修工事（一般改修、リニューアル改修） 工事に伴う各種申請等の業務 工事監理業務 |
|  | ○○棟 | 建設・工事監理業務の対象外 |
| ○○中学校 |  |  |

## 業務期間

建設・工事監理業務の期間は、対象施設別・対象棟別の供用開始時期に間に合うように事業者が計画する。具体的な建設・工事監理期間については、事業者の提案に基づき事業契約書に定める。

なお、建設・工事監理期間の計画にあたっては、以下の事項に留意すること。

  - 近隣にあるいくつかの小中学校の工事を同時に行うことや工期の短い施設から順次完成させるなど、業務期間内に早期かつバランスよく行うこと。

  - 授業等の支障とならないように工程等を考慮し、児童・生徒の安全に配慮する。

  - 平成○年○月○日までにすべての工事が完了すること。

## 業務の実施

### 基本的な考え方

  - 事業契約書に定める期間内に対象施設の工事を実施する。

  - 事業契約書に定められた工事の履行のために必要となる業務は、事業契約書において市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施する。

  - 事業の前提となる近隣地区住民への説明及び調整・同意の取り付け並びに境界調査は市が実施する。

  - 工事に当たって必要となる関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業者の責とする。

  - 市が実施する近隣説明等に起因する遅延については、市の責とする。

### 工事計画策定に当たり留意すべき事項

  - 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定する。

  - 騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、工事が当該学校の教育環境及び近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の小中学校及び近隣対応を実施する。

  - 対象施設及び近隣への対応について、事業者は市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。

  - 近隣へ工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間の了承を得る。

  - 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫（特に車両の交通障害・騒音・振動）を行う。

  - 工事は原則休日祝日には実施しないこと。

### 着工前業務

##### 各種申請業務

建築確認申請等工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施する。

##### 近隣調査・準備調査等

  - 着工に先立ち、近隣住民との調整及び準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保する。

  - 市の事前調査を参考にしつつ、建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、問題があれば適切な処置を行う。

  - 近隣への説明等を実施し、工事工程等についての了解を得る。

##### 施工計画書の提出

事業者は工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、下記の書類と共に市に提出して、承認を得る。

【着工時の提出書類】

  - 工事実施体制：	●部

  - 工事着工届：	●部

  - 現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付）：	●部

  - 下請業者一覧表：	●部

  - 仮設計画書：	●部

  - 工事記録写真撮影計画書：	●部

  - 施工計画書：	●部

  - 主要資機材一覧表：	●部

※但し、施工企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告する。

### 工事期間中業務

##### 耐震補強工事及び改修工事

各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の耐震補強工事及び改修工事を実施する。事業者は工事現場に工事記録を常に整備する。

工事施工においては、市並びに施設利用者及び近隣住民に対し、以下の事項に留意すること。

  - 事業者は、工事監理状況を市に毎月報告するほか、市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行う。

  - 市は、事業者又は建設企業が行う工程会議に立会うことができるとともに、何時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。

  - 工事中における児童・生徒・当該関係者及び近隣住民への安全対策については万全を期す。

  - 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び調整を十分に行う。

##### 工事監理業務

  - 工事監理者は、事業者を通じて工事監理の状況を毎月市に定期報告し、市の要請があったときには随時報告を行う。

  - 市への完成確認報告は、工事監理者が事業者を通じて行う。

  - 工事監理業務内容は、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示される業務とすること。

##### その他

  - 原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとするが、市が責任を負うべき合理的な理由がある場合には市が責任を負う。

  - 事業者は、工事期間中に下記の書類を、当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。

【工事期間中の提出書類】

  - 機器承諾願：	●部

  - 残土処分計画書：	●部

  - 産業廃棄物処分計画書：	●部

  - 主要工事施工計画書：	●部

  - 生コン配合計画書：	●部

  - 各種試験結果報告書：	●部

  - 各種出荷証明：	●部

  - マニュフェストＡ・Ｂ２・D・Ｅ票：	●部

※但し、建設企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告する。

### 竣工後業務

##### 竣工検査及び竣工確認

竣工検査及び竣工確認は、対象施設について下記「（ｱ）事業者による竣工検査」及び「（ｲ）市の竣工確認」の規定に即して実施する。但し、それらの規定のうち該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。

###### 事業者による竣工検査

  - 事業者は、事業者の責任及び費用において、竣工検査を実施する。

  - 竣工検査については、その実施日の○日前に市に書面で通知する。

  - 市は事業者が実施する竣工検査に立会う。

  - 事業者は、市に対して竣工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。

###### 市の竣工確認等

市は、事業者による上記(ｱ)の竣工検査の終了後、対象施設について、以下の方法により行われる竣工確認を実施する。

  - 市は施工企業及び工事監理者の立会いの下で、竣工確認を実施する。

  - 竣工確認は、市が確認した設計図書との照合により実施する。

##### 竣工図書の提出

事業者は、市による竣工確認の通知に必要な下記の竣工図書を提出する。なお、これら図書の保管場所を学校施設内に確保すること。

【竣工時の提出書類】

  - 工事完了届：		●部

  - 工事記録写真：		●部

  - 竣工図（建築）：	一式（製本図A3観音●部、原図１部及びCD-R）

  - 竣工図（電気設備）：	一式（製本図A3観音●部、原図１部及びCD-R）

  - 竣工図（機械設備）：	一式（製本図A3観音●部、原図１部及びCD-R）

  - 竣工図（上記各工事合冊）：	一式（製本図A3観音●部）

  - 竣工調書：		●部

  - 竣工写真：		●部
（学校別・施設別に外観●カット・内観●カット）

  - 工事費内訳書（学校別・業務別）	●部

##### 施工業務完了手続

事業者は、工事完了後、指定された期日までに市に請求書を送付する。

## 適用基準及び適用法令

対象施設の建設・工事監理等関連業務の実施に当たっては、入札説明書に示す諸法令を遵守するとともに、要綱・各種基準等については適宜参考にすること。

# 維持管理業務要求水準（総則）

## 維持管理業務の対象

事業者は、対象施設の建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、植栽・外構維持管理業務、清掃・衛生業務、その他これらを実施する上で必要な関連業務を行う。

事業者は、維持管理業務要求水準に基づき、対象施設の機能を維持し、公共サービスの提供に支障を及ぼさないよう、また施設利用者及び関係者にとって、より安全で快適な施設利用ができるよう建物・設備及び外構等の性能及び状態を常時適切な状態に維持管理する。

事業者は、維持管理業務を遂行するに当たって、本要求水準書の他、「建築保全業務共通仕様書 平成20年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」（社団法人 建築保全センター、財団法人　経済調査会）にも準拠すること。

## 業務期間

維持管理業務の期間は、各対象施設の供用開始時期以降、事業期間終了までとする。

## 業務の実施

### 基本方針

事業者は、次の事項を基本方針として維持管理業務を実施すること。

  - 維持管理は、予防保全を基本とすること。

  - 作業環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止すること。

  - 建築物が有する性能を保つこと。

  - 劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。

  - 省資源、省エネルギーに努めること。

  - ライフサイクルコストの削減に努めること。

  - 建築物の財産価値の確保を図ること。

  - 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。

  - 故障等によるサービスの中断に係る対応を定め回復に努めること。

  - 上記の項目について、事業期間中の工程を定め実施すること。

### 維持管理業務計画書の作成

事業者は、業務の実施にあたっては、維持管理業務を適正に実施するために必要な事項を記載した維持管理業務計画書（以下「業務計画書」という。）を作成し、当該年度が開始する○日前までに市に提出して確認を受けること。業務計画書を変更する場合は、速やかに市と協議のうえ決定し、変更業務計画書を市に提出すること。

### 維持管理業務報告書の作成

維持管理業務報告書（以下「業務報告書」という。）は、維持管理業務の実施水準を事業者自身がモニタリングした結果を市に報告するものである。事業者は、維持管理業務計画書に基づき、対象施設の維持管理状況を正確に反映した以下の維持管理業務報告書を作成し、市に提出すること。

##### 業務月報

事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の○日までに（○日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする）に、業務ごとに記録簿、業務日誌、苦情等対応表等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して承認を得ることとする。

##### 四半期報告書

事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月○日まで（○日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする）に、市に提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して承認を得ることとする。

##### 維持管理業務改善計画書の作成及び提出

市が行うモニタリング結果により、市が事業者に対して改善要求を行った場合、事業者は維持管理業務改善計画書を作成し、市に提出すること。

### 維持管理業務の実施

##### 点検及び故障等への対応

点検及び故障等への対応は、業務計画書に従って速やかに実施する。

##### 業務担当者

事業者は、法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任する。

業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できるようにして作業に従事する。

##### 業務体制の届出

業務の実施に当たっては、その実施体制、業務担当者を市に届け出ること。

##### 法令の遵守

必要な関連法令、技術基準等を充足した業務計画書を作成し、それに基づき業務を実施する。

##### その他

維持管理業務に係る光熱水費は、市の負担とする。事業者は光熱水の使用量を月次ごとに集計し、業務報告書に添付すること。

事業者は、業務の一部または全部を、あらかじめ市の承諾を得て第三者に委託することができる。

### 苦情等への対応

  - 維持管理業務の実施に起因する苦情等について、適切に対応し、市に報告すること。

### 用語の定義

##### 点検

建築物等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じ対応措置を判断することを含む。

##### 保守

建築物等の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗部品または材料の取替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。

##### 清掃

汚れを除去すること、汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。

##### 修繕

建築物等の劣化した部分若しくは部材または低下した性能若しくは機能を、原状または実用上支障のない状態まで回復させることをいう。

##### 更新

劣化した部位、部材あるいは機器を新しいものに取り替えること。

##### 大規模修繕

（建築）	建物の一側面、連続する一面の全体、または全面に対して行う修繕

（電気設備）	部分的な部品交換や取替えでなく、全体をまとめて部品交換または取替えを行う修繕

（機械設備）	機器、配管の全面的な更新を行う修繕

##### 日常清掃

日単位等の短い周期で行う清掃業務をいう。

##### 定期清掃

月単位及び年単位の長い周期で行う清掃業務をいう。

# 建築物保守管理業務要求水準

## 建築物保守管理業務の対象

建築物保守管理業務の対象及び業務範囲は、以下に示す通りである。

| 対象施設 | 対象棟 | 業務範囲 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日常保守 点検業務 | 定期保守 点検業務 | クレーム対応 | 修繕業務 |
| ○○小学校 | ○○校舎 | ○ |  | ○ |  |
|  | 体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | ○○棟 | ○ |  | ○ |  |
| ○○中学校 |  |  |  |  |  |

## 業務の実施

### 日常（巡視）保守点検業務

建築物等が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して観察し、異常を感じたときは正常化に向けた措置を行うこと。

### 定期保守点検業務

建築物等が正常な状況にあるかどうか目視、測定等により建築物の状態を確認し、建築物の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに建築物の各部位を常に最良な状態に保つものとすること。

  - 定期点検・手入れ・部品取替

  - 調査・検査

### クレーム対応

  - 申告等により発見された不具合の修理を行うこと。

  - クレーム・要望・情報提供等に対し迅速な判断により対処すること。

  - クレーム等発生には現場調査・初期対応・処置を行うこと。

### 修繕業務

事業者提案の修繕計画に応じて、修繕を行う(更新及び大規模修繕は含まない)こと。

事業者は、自らが耐震補強工事及び改修工事を実施した部分に関しては修繕を行う。事業者が実施していない部分に関しては、一件あたり修繕費が○円までの修繕を行うものとする。

## 要求水準

事業契約書及び実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。

##### 屋根

  - 漏水がないこと

  - ルーフドレン、樋等が詰まっていないこと。

  - 金属部分が錆び、腐食していないこと。

  - 仕上げ材の割れ、浮きがないこと。

  - 植物が生えていないこと。

##### 外壁

  - 漏水がないこと。

  - 仕上げ材の浮き、剥落、ひび割れ、チョーキング、エフロレッセンスの流出、シーリングの劣化がないこと。

##### 建具（内・外部）

  - 可動部がスムーズに動くこと。

  - 定められた水密性、気密性及び耐風圧性が保たれること。

  - ガラスが破損、ひび割れしていないこと。

  - 自動扉及び電動シャッターが正常に作動すること。

  - 開閉・施錠装置は、正常に作動すること。

  - 金属部分が錆び、腐食していないこと。

  - 変形、損傷がないこと。

##### 天井・内壁

  - ボード類のたわみ、割れ、外れがないこと。

  - 仕上げ材のはがれ、破れ、ひび割れがないこと。

  - 塗装面のひび割れ、浮き、チョーキングがないこと。

  - 気密性を要する部屋において気密性が保たれていること。

  - 漏水、かびの発生がないこと。

##### 床

  - ひび割れ、浮きまたは摩耗及びはがれ等がないこと。

  - 防水性能を有する部屋において、漏水がないこと。

  - 歩行に支障がないこと。

##### 階段

  - 通行に支障をきたさないこと。

##### 手摺等

  - ぐらつき等機能に問題がないこと。

# 建築設備保守管理業務要求水準

## 建築設備保守管理業務の対象

建築設備保守管理業務の対象及び業務範囲は、以下に示す通りである。

| 対象施設 | 対象棟 | 業務範囲 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日常保守 点検業務 | 定期保守 点検業務 | クレーム対応 | 修繕業務 |
| ○○小学校 | ○○校舎 | ○ |  | ○ |  |
|  | 体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | ○○棟 | ○ |  | ○ |  |
| ○○中学校 |  |  |  |  |  |

## 業務の実施

### 日常（巡視）保守点検業務

建築設備等が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して目視により観察し、異常を感じたときは正常化に向けた措置を行う。

### 定期保守点検業務

建築設備等が正常な状況にあるかどうか目視、設備の運転、停止、測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに、各設備を常に最良な状態に保つものとする。

  - 定期点検・手入れ・部品取替

  - 法定点検・調査・検査

  - シーズンイン・シーズンアウト調整

### 故障・クレーム対応

  - 申告アラーム等により発見された故障の修理を行う。

  - クレーム・要望（ブレーカ断・暑い・寒い等）・情報提供等に対し迅速な判断により対処する。

  - 故障・クレーム等発生には現場調査・初期対応・処置を行い、必要に応じ速やかに市に報告する。

### 修繕業務

事業者提案の修繕計画に応じて、設備等の修繕を行う(更新及び大規模修繕は含まない)。

事業者は、自らが耐震補強工事及び改修工事を実施した部分に関しては修繕を行う。事業者が実施していない部分に関しては、一件あたり修繕費が○円までの修繕を行うものとする。

## 要求水準

契約書及び実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保ち、良好な教育環境を提供することにより、児童・生徒が安全かつ快適に学習できるようにすること。.

# 植栽・外構維持管理業務要求水準

## 植栽・外構維持管理業務の対象

植栽・外構維持管理業務の対象及び業務範囲は、以下に示す通りである。

| 対象施設 | 業務範囲 |
| --- | --- |
|  | 保守 点検 業務 | 剪定 業務 | 害虫 防除 | 施肥 業務 | 除草 業務 | 除雪 業務 | 修繕 業務 |
| ○○小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○○中学校 |  |  |  |  |  |  |  |

植栽・外構維持管理業務の対象には以下のものを含む。

  - グラウンド

  - 植栽・芝生・生垣・垣根

  - 校門・塀・柵

  - 水性構造物（例：ビオトープ等）

  - 屋外体育施設・遊戯物（例：ブランコ、ジャングルジム等）

  - 硬質地面・歩道・車道・階段・傾斜路・舗装・縁石・排水路・手摺・欄干・外部調度を含む外部建造物

  - 運動設備（ライン等のマーキングを含む）等

## 業務の実施

### 保守点検業務

対象施設が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して目視により観察し、異常を感じたときは正常化に向けた措置を行う。

### 剪定業務

対象施設敷地内の植栽（高木・中木低木・芝生・地被類等）の剪定を行う。

### 害虫防除

対象施設敷地内の植栽（高木・中木低木・芝生・地被類等）の害虫防除を行う。

### 施肥業務

対象施設敷地内の植栽（高木・中木低木・芝生・地被類等）の施肥を行う。

### 除草業務

対象施設敷地内の除草を行う。

### 除雪業務

降雪時に必要であれば地表面から堆積雪を除去し適切な予防処置を施す。

### 修繕業務

事業者提案の修繕計画に応じて、修繕を行う(更新及び大規模修繕は含まれない)。

事業者は、自らが耐震補強工事及び改修工事を実施した部分に関しては修繕を行う。事業者が実施していない部分に関しては、一件あたり修繕費が○円までの修繕を行うものとする。

## 要求水準

グラウンド、校庭を含む外構の美観・安全を保ち、年間を通じて全ての利用者が安全に利用できること。全ての作業は、関連法規に従って行われなければならない。

事業者は、薬剤散布または化学肥料の使用に当たっては、関連法令を遵守し環境等に十分配慮するとともに、事前に協議を行う。

### グラウンド

  - 土表面は整然としていて利用可能な状態に維持し、適切な水準に保たれること。

  - 雑草、苔、異質な植物がないこと。

  - スポーツ設備（ライン等のマーキングを含む）が利用可能な状態であること。

### 植栽等

  - 植栽は整然としていて、適切な水準に保たれること。

  - 雑草、苔、異質な植物がなく良好な状態に保たれること。

  - 適切な背丈であること。

  - 剪定時、植栽植物を損傷しないようにすること。

  - 剪定時、損傷が起こった場合は手入れすること。

  - 剪定時、近隣への妨害を避けること。

  - 剪定時、学校施設利用者及び一般市民に対する安全を確保すること。

### 校門等

  - 許可のない者の進入を阻止し、良く警備された学校施設の外観を保持するために、校門等は適切に機能すること。

### コンクリート表面・舗装等

  - コンクリート表面・舗装等は適切に保たれ、利用者が安全に利用できること。

  - コンクリート表面・舗装等は適切に保たれ、雑草、苔、地衣等のいかなる植物及び残物がないこと。

  - コンクリート表面・舗装等には水溜りがないこと。

  - スポーツ設備及び駐車場等のマーキングは利用できる状態であること。

### 運動設備・遊戯物

  - 運動設備・遊戯物が製造元の指導通りに整備され、常に安全に利用可能であること。

# 清掃・衛生業務要求水準

## 清掃・衛生業務の対象

清掃・衛生業務の対象及び業務範囲は、以下に示す通りである。

| 対象施設 | 対象棟 | 業務範囲 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 定期清掃業務 | 防鼠防虫業務 | 廃棄物管理業務 |
| ○○小学校 | ○○校舎 | ○ | ○ | ○ |
|  | 体育館 | ○ | ○ | ○ |
|  | ○○棟 | ○ | ○ | ○ |
| ○○中学校 |  |  |  |  |

## 業務の実施

### 定期清掃業務

##### 床面定期清掃業務

普通教室等の床面の光沢を保つために、定期清掃時にワックス掛け等を行う。

##### 外部建具・外壁清掃業務

外部建具及び外壁等の汚れがないように必要に応じて定期的に外部建具・外壁の清掃を行う。

##### ガラス清掃業務

窓ガラス等の汚れがないように必要に応じて定期的にガラス清掃を行う。

##### 排水溝清掃業務

排水構が計画通りの機能を果たすように必要に応じて定期的に排水溝の清掃を行う。

##### 設備定期清掃業務

  - 建築設備清掃

  - 汚水管等貫通清掃業務

  - グリーストラップ清掃および汚泥搬出（給食室）

  - 換気扇清掃（給食室）

##### 便所定期清掃業務

### 防鼠防虫業務

「学校保険法に基づく衛生基準」に定めるところによる。

### 廃棄物管理業務

ゴミ集積場の管理と清掃を行う。

## 要求水準

  - 目に見える埃、シミ、汚れがない状態を維持し、見た目に心地良く衛生的でなければならない。清掃はできる限り学校業務の妨げにならないように実施する。

  - 排水溝、汚水管等は、水が溜まらないように、残物、落ち葉及び他の汚物を定期的に除去しなければならない。

  - ごみ集積場は残物が乱雑に捨てられるのを防ぐために、定期的に空にされなければならない。

  - ごみ箱は悪臭と害虫等の繁殖を防ぐために清潔に保たなければならない。